CZ-TY型

投入式液位计

CZ-TY型投入式液位计是由URA型液位变送器和URB型数字式液位显示仪配套组成。URA型液位变送器是引进国外先进的隔离型硅扩散压力传感器组件，它能够把液位转换为两线制4-20mA·DC、1-5V·DC的统一标准信号输出。URB型数字式液位显示仪是用来接收液位变送器输出的4-20mA·DC电信号的二次显示仪表。直接显示被测容器、水池或渠道的液位值，并具有上下限设定、上下限报警指示，接点输出功能。

CZ-TY型投入式液位计适用于自来水、污水处理、水利化工、冶金等部门的水位测量和控制。

主要技术指标：

URA型液位变送器

适用测量介质：对不锈钢1Cr18Ni9Ti不起腐蚀作用的液体。

液位测量范围：0-2m至0-100m

电源：直流24±6V，电流不大于30mA

输入信号：4-20mA·DC（或0-10mA·DC，1-5V·DC）

显示液位范围：0-5.00m至0-19.99m

测量精度：±0.5%

报警显示：红色LED显示

报警输出：继电器触电输出250V·AC/1A（阻性负载）

报警设定方式：电位器设定，31/2 位数字读出。

电压输出：24V·DC，最大输出电流100mA

# Text boxes

特点：

变送器

液位测量量程可调范围宽，量程可在2-100米范围内可调。稳定性好，硅扩散压力元件具有温度补偿，温度漂移小。先进的膜片/充油隔离技术，提高了过压保护能力和防腐性。体积小、重量轻、安装方便。

显示仪

数字式显示、读数直观、无视差。电路集成化，工作稳定可靠。测量反映速度快，能迅速显示生产过程中的液位变化。功能齐全，具有上、下限设定，上、下限光电报警和继电器接点报警输出等功能。功耗低、整机功耗不大于5W。